## Slide 1: Der Große Segler wird autonom
Projektstatus, Herausforderungen und Erfolge

## Slide 2: Einleitung: Was ist unser Projekt?
Projektname: Der Große Segler (Mistral 4300) wird autonom
Projektziel: Vollständig autonomer Flug inkl. Start, Navigation und Landung
Nutzungszweck:
- Physikalische Messungen und Bildaufnahmen über große Flächen
- Autonomes Fliegen, insbesondere Thermikflug
Hardwareplattform: Raspberry Pi 3 mit Navio2 Board, Ardupilot Software
Technische Ausstattung: Tragfläche mit 6 Klappen und diverse Sensoren (GPS, IMUs, Pitot-Rohr, ToF-Sensor)

## Slide 3: Projektstatus: Wo stehen wir?
Hardware-Integration abgeschlossen:
- Flugzeughardware mit GPS, IMUs, Barometer, Temperatur- und Spannungsmessung
- Fernsteuerung und Autopilot konfiguriert
- Sensorintegration: ToF-Sensor zur Abstandsmessung, Pitot-Rohr zur Luftgeschwindigkeitsmessung
Flugtests: Erste manuelle und teilautonome Flugtests erfolgreich
Zeitplan: Projektarbeit im HS2024/2025, Budget max. 500 CHF

## Slide 4: Probleme und Herausforderungen
Technische Herausforderungen:
- Integration der 6-Klappen-Steuerung: Unterstützung durch Ardupilot fehlt, Nutzung von Lua-Skripten notwendig
- Problem beim Starten auf Asphalt: Schwierigkeiten, geradeaus zu fahren bis zum Abheben
- Fernsteuerung und Signalübertragung: Probleme mit Mission Planner und Telemetrieübertragung via SBUS
- Sensoren und Stromversorgung: Probleme bei ToF-Sensor-Ansteuerung und Level Shifter benötigt
Testgelände: Unterschiede in Verfügbarkeit und Testmöglichkeiten (Rossboden, Bonadutz)

## Slide 5: Erfolge und Fortschritte
Autonomes Fliegen:
- Teilautonomer Flug, Wegpunkte und Rückkehrmodus (FBWA, FBWB) erfolgreich getestet
Hardware-Integration:
- Sensoren und Controller integriert
- 6-Klappensteuerung konfiguriert als Quer- und Höhenruder sowie als Abstiegskontrolle (Butterfly)
Software-Fortschritte:
- Ardupilot Installation und Konfiguration abgeschlossen
- Flugmodi und RTL (Return To Launch) implementiert und getestet
Zusammenarbeit und Koordination:
- Wöchentliches Meeting, Pflichtenheft dokumentiert und freigegeben

## Slide 6: Nächste Schritte und Ausblick
Flugtest optimieren:
- Autonomer Start und Landung weiter verbessern
- Fokus auf stabile Start- und Landephasen mit der 6-Klappensteuerung
Sensoren und Steuerung weiterentwickeln:
- Untersuchung weiterer Sensoren für ToF-Abstandsmessung und bessere Integration
Weiterentwicklung der Steuerung:
- Implementierung weiterer Lua-Skripte zur Optimierung der Klappensteuerung und des Flugverhaltens